## 2-6   Топливная система

А. Регулировочный винт
* Если трос управления дроссельной заслонкой, не может регулироваться с помощью регулировочной гайки расположенной на верхнем конце кабеля, используйте аналогичную регулировку на нижнем конце кабеля. Не забудьте надежно затянуть регулировки установки орехи.
• Запустите двигатель.
• Поверните руль из стороны в сторону, в процессе работы двигателя на холостом ходу.
* Если число оборотов холостого хода меняется, трос управления дроссельной заслонкой  может быть плохо проложен или он может быть поврежден.
• Устраните все проблемы, перед тем как эксплуатировать мотоцикл.

Внимание!

o Эксплуатация с неправильной регулировкой, неправильно проложенным или поврежденным тросом, может привести к небезопасным условиям езды.

A. Тросы управления дроссельной заслонкой

Трос дроссельной заслонки

Проверка свободного хода троса дроссельной заслонки.

•Отведите рычаг дроссельной заслонки назад до конца.

• Выжать рычаг дросселя назад, до совпадения рычага начального штока (Starter Plunger Lever) с начальным штоком (Starter Plunger). Расстояние, прошедшее рычагом это расстояние свободного хода дроссельного троса.

A.	Starter Plunger Lever		С. Свободный ход

B.	Starter Plunger

*Если свободный ход выставлен не верно, отрегулируйте трос дросселя.

Свободный ход дроссельного троса 2 – 3 мм

### Карбюраторы

Проверка Холостого Хода

Следующие характеристики уникальны для модели ZL900. Для всех остальных, данные есть в базовом мануале.

Скорость Холостого Хода

1,000 ±50 об/мин (rpm)

(Калифорнийская модель:  1,200 ± об/мин (rpm))