Передний Главный Цилиндр

1. Первичный Манжет

2. Вторичный Манжет

3. Поршень

Памятки по разбору Заднего Главного Цилиндра

• Снятие заднего главного цилиндра осуществляется со стороны правой подножки.

• Снимите фиксатор с помощью плоскогубцев для стопорных колец, и вытащите поршень и вторичный манжет, пружину и первичный манжет.

ПРИМЕЧАНИЕ

о Не снимайте вторичный манжет с поршня, так как это может испортить его.

Задний Главный Цилиндр

1. Первичный Манжет		4. Тормозной Шланг

2. Вторичный Манжет		5. Фиксатор

3. Поршень				6. Толкатель

• Снимите фиксатор с помощью плоскогубцев для стопорных колец и вытащите соединитель тормозного шланга с кольцом из главного цилиндра.

Памятки по сборке Переднего Главного Цилиндра

• Перед сборкой очистите все детали, включая главный цилиндр с помощью тормозной жидкости или спиртом.

ВНИМАНИЕ!

о За исключением тормозных колодок и дисков; использовать только тормозную жидкость, изопропиловый спирт  или простой спирт, для очистки частей тормозной системы. Не используйте другие жидкости для очистки этих частей. Бензин, моторные масла, или любого другого дистиллят нефти приведет к ухудшению резиновых частей. Нефть (нефтяной продукт) пролитая на какую-либо часть очень сложно полностью смыть, и в конечном итоге испортятся все резиновые части тормозной системы.

• Нанесите тормозную жидкость на снятые части и внутри цилиндра.

о Закрутите болт рычага тормоза и проверьте момент затяжки.

Памятки по сборке Заднего Главного Цилиндра

• Перед сборкой очистите все детали, включая главный цилиндр с помощью тормозной жидкости или спиртом, и нанесите тормозную жидкость на снятые части и внутри цилиндра.

ВНИМАНИЕ!

о За исключением тормозных колодок и дисков; использовать только тормозную жидкость, изопропиловый спирт  или простой спирт, для очистки частей тормозной системы. Не используйте другие жидкости для очистки этих частей. Бензин, моторные масла, или любого другого дистиллят нефти приведет к ухудшению резиновых частей. Нефть (нефтяной продукт) пролитая на какую-либо часть очень сложно полностью смыть, и в конечном итоге испортятся все резиновые части тормозной системы.

• Действуйте осторожно, чтобы не поцарапать поршень или внутренней стенки цилиндра.

• При сборке частей заднего главного цилиндра, они должны быть собраны правильно.