2-7 Карбюраторы

Проверка скорости холостого хода(х.х.)

• Запустите двигатель и тщательно прогрейте его.

• При работе двигателя на х.х., подвигайте руль в обе стороны.

* Если при движении руля изменяется скорость холостого хода: тросик дросселя может быть ненадлежащим образом установлен или неправильно проложен, или он может быть поврежден. Убедитесь, что исправили любое из этих условий перед поездкой.

WARNING

© Невыполнение вышеуказанных замечаний может привести к серьезным опасностям во время движения.

• Проверка скорости х.х.

* Если скорость холостого хода за пределами указанного диапазона скорректируйте её.

Скорость холостого хода

1,000 ±50 об/мин

Регулировка скорости

• Вращайте регулировочный винт, пока скорость х.х. не станет нужной.

A. Регулировочный винт

• Откройте и закройте дроссель несколько раз, чтобы удостовериться, что скорость холостого хода в пределах указанного диапазона. Корректируйтесь в случае необходимости.

Проверка вакуумной синхронизации

• Прогрейте двигатель.

• Проверьте скорость х.х. и в случаи необходимости установите требуемую.

• Снимите топливный бак.

• Подачу бензина к карбюраторам осуществляйте с помощью вспомогательного топливного резервуара.

WARNING

• Бензин является чрезвычайно огнеопасным и может быть взрывчатым при определенных условиях. Установите выключатель зажигания в положение OFF. Не куритe. Удостоверьтесь, что рабочее место хорошо проветрено и отсутствуют какие-либо источника пламени или искры зажигания; так же любые источники дополнительного освещения.

• Присоедините вакуумметр к фитингу вакуумной трубки  на карбюраторах.

(Изображение с передней стороны)

A. Фитинг                        B. Регулировочный винт

вакуумной трубки

• Запустите двигатель и на холостых оборотах измерьте вакуум,

* если различие вакуума между любыми двумя

цилиндрами превышает предел, то синхронизируют карбюраторы, изменяя угол дроссельной заслонки.

Вакуумная синхронизация двигателя

Различие между любыми двумя цилиндрами должно быть менее 2.7 kPa (2 cmHg)

• Отсоедините вакуумметр, вакуумные шланги от фитинга и закройте фитинги крышками

• Установите топливный бак.

Синхронизация Дроссельных заслонок

• Вращайте регулировочные винты, чтобы синхронизировать дроссельную заслонку.

Примечание

• Во время холостой работы двигателя, в начала синхронизируйте два левых или два правых цилиндра посредством регулировочного винта между первым и вторым цилиндром, или третьим и четвертым цилиндром. Далее синхронизируйте два левых цилиндра и два правых цилиндра, используя регулировочный винт в центре.

• Проверьте скорость х.х. и отрегулируйте в случаи необходимости.