### Главный Цилиндр Сцепления

Master Cylinder Disassembly

• Слейте тормозную жидкость (жидкость сцепления).

• Снимите рычаг сцепления и главный цилиндр.

• Извлеките толкатель, пыльник и стопорное кольцо.

Внутренние части Главного цилиндра

1. Толкатель

2. Округленный конец стержня

3. Пыльник

4. Стопорное кольцо

5. Первичный манжет

6. Поршень в сборке

7. Вторичный манжет

8. Пружина

### ВНИМАНИЕ!

о Не снимайте первичный и вторичный манжеты с поршня или цилиндра так как их демонтаж нанесет им повреждения.

Памятки при сборке Главного Цилиндра

• Нанесите тормозную жидкость на снятые части, и
внутренней стенки цилиндра. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поршень или внутренней стенки цилиндра.

• Проверьте, что после нажатия на поршень пружина возвращает его на место.

• Установите толкатель в углубление пыльника.

о Округленный конец стержня должен оказаться внутри.

Установка Главного Цилиндра

• Зажим Главного Цилиндра должен устанавливаться отметкой UP вперед-вверх.

• Закрутите сначала верхний болт зажима, а затем нижний с моментом затяжки указанным в спецификации. После затяжки внизу останется небольшой промежуток.

A.	Затяните верхний болт зажима первым

B.	Отметка UP

Проверка и Настройка после установки

• Течь в местах соединения после установки главного цилиндра.

(при тече, в систему попадает воздух ).

• Убедитесь, что при надлежащем давлении в трубопроводе сцепления нет утечек.

Визуальный осмотр.

• Убедитесь, что нет ни каких царапин и ржавчины внутри цилиндра и на внешней стороне поршня.

*Если на главном цилиндре или поршне при осмотреть видны повреждения, то главный цилиндр и поршень следует заменить.

• Проверьте первичный манжет

* Если манжет потерт, поврежден, размягчен (распался), или опухший, замените поршень в сборе.

*Если утечка жидкости в ручке сцепления не прекращается, следует заметь поршень в сборе, что бы восстановить манжеты.

ПРИМЕЧАНИЕ

о Манжеты и пружина это части собранного поршня. Замените поршень в сборе, если манжеты и пружина требует замены.